Обслуживание

Запасные части

| Item | Part Number |
| --- | --- |
| Сенсор с фильтром | D-EL1 |
| Комплект фильтров (5 штук) | D-F5 |
| Тестовая ампула | D-LS1 |

# Text boxes

Сертифицировано

SAE J1627

Обнаруживает все  CFC, HFC, HCFC

Хладагенты включая их смеси

Инструкция пользователя

Discovery

Детектор утечки хладагента

Введение

EXPLORER использует тепловой сенсор большого срока службы, который разработан для обнаружения малых утечек сложных HFC хладагентов таких как R-134a а также HCFC (R22) и CFC (R12) хладагенты, включая их смеси.

EXPLORER не укомплектован перезаряжаемыми батареями.

Возможности

| Чувствительность < 3гр/год | Долговечный сенсор |
| --- | --- |
| Индикатор разряда батарей | Автоматическая калибровка и сброс фона |
| Функция приглушения звука | 3 уровня чувствительности |
| SAE J1627 Сертификаты | Механический насос |
|  | Используются 4 AA алкалайновые батареи |

Цифровой индикатор размера утечки

Отключение звука и выбор чувствительности

Индикатор уровня чувствительности

Индикатор разряда батарей

Панель управления Discovery

2

3

Индикатор размера утечки

Цифровой индикатор размера утечки отображает цифру 0, при обнаружении утечки течеискателем на дисплее отобразится цифра от 1 до 9 для всех хладагентов, независимо от уровня чувствительности.
Число будет продолжать увеличиваться или уменьшаться в зависимости от изменения концентрации хладагента в воздухе.
 Максимальное значение будет
отображаться в случае обнаружения утечки.
Таблице ниже, может быть использованы для определения приблизительного размер утечки:

Максимальное значение            Размер утечки (унций/год)

  - <0.1

  - от 0.1 до 0.5

7-9                                                       >0.5

Индикатор разряда батарей

Замените 4 AA батареи, когда  LED on the control panel is lit.  Follow battery installation instructions under Maintenance section.

Функция приглушения звука

Для отключения звукового сигнала, нажмите кнопку МUTE.   Для возобновления звукового сопровождения нажмите MUTE снова.

Батареи:

Установка батарей: Открутите винт, расположен на задней части прибора и выдвиньте крышку. Установите батареи, соблюдая полярность.

Сенсор:

Замена фильтра: Открутите наконечник как показано на рисунке. Замените фильтр при визуальном наличие грязи или  каждые 2-3 месяца в зависимости от частоты использования.

Замена сенсора: Снимите сенсор, вытянув его с разъема. Установите новый, соблюдая боковую направляющую.

Примечание: Не давите сенсор в разъем. Чрезмерная нагрузка может повредить сенсор.

Руководство пользователя

- Включение: Нажмите ON/OFF кнопку один раз для включения и еще раз для выключения прибора.

- Прогрев:  Детектор начнет автоматический прогрев сенсора.  На протяжении цикла прогрева детектор будет подавать звуковой сигнал. Обычно прогрев длится меньше чем 20 секунд.

- Готовность: Детектор готов для поиска утечек, когда прекращает мигать цифра «0» на дисплее и  загорится зеленый индикатор чувствительности. Увеличится частота звукового сигнала и индикатор датчика будет мигать постоянно.

Открутите наконечник для замены фильтра.

Вытянуть (не крутить) для снятия сенсора

Направляющая

Фильттртр

Установите (не проворачивая)сенсор

Установка уровня чувствительности

Детектор  по умолчанию установлен на средний уровень чувствительности (NORM).

Для изменения параметра, нажмите кнопку SENS один раз для установки высокой  (HI) чувствительности ,и еще раз для низкой (LO)  sensitivity (загорится желтый индикатор).

Ампула для проверки детектора

В комплект поставки входит ампула для проверки работы детектора. Для проверки:

- Снимите пластиковую крышку с ампулы потянув ее (см.рисунок ниже).

- Включите детектор и дождитесь завершения цикла прогрева.

- Поднесите сенсор детектора к ампуле. Частота звукового сигнала и индикация должна изменится, что соответствует правильной работе детектора

Примечание: Ни забудьте закрыть обратно защитный колпачек после проведения теста. Замените ампулу при отсутствии зеленой массы внутри.

Поднесите детектор к данному месту

Снимите защитный колпачек

Спецификация на прибор

| Модель | Discovery |
| --- | --- |
| Наименование | Детектор утечки, Газ-хладагент |
| Чувствительность | < 3 гр/ год. |
| Срок службы сенсора | > 300 часов |
| Время распознавания | Непрерывное |
| Питание | Алкалайновые батареи типа AA -4шт |
| Срок службы батарей | 8 часов непрерывной работы |
| Время прогрева | < 20 секунд |
| Длина щупа | 43 см |
| Числовой дисплей | 7ит сегментный дисплей (от1 до 9) |
| Вес | 680 грамм |
| Гарантия | 2 года (2 года на сенсор) |

1

5

6

4

2