Обслуживание

Запасные части

| Item | Part Number |
| --- | --- |
| Сенсор с фильтром | D-EL1 |
| Комплект фильтров (5 штук) | D-F5 |
| Тестовая ампула | D-LS1 |

WIGAM S.p.A.

Loc. Spedale 10/b

52018 Castel San Niccolò AR

ITALY

Tel. ++39 0575 5011

Fax ++39 0575 501200

www.wigam.com

info@wigam.com

# Text boxes

Сертифицировано

SAE J2791 and EN14624

Обнаруживает все  CFC, HFC, HCFC

Хладагенты включая их смеси

Инструкция пользователя

EXPLORER

Детектор утечки хладагента

Введение

EXPLORER использует тепловой сенсор большого срока службы, который разработан для обнаружения малых утечек сложных HFC хладагентов таких как R-134a а также HCFC (R22) и CFC (R12) хладагенты, включая ихние смеси.

EXPLORER не укомплектован перезаряжаемыми батареями.

Возможности

| Чувствительность < 3гр/год | Долговечный сенсор |
| --- | --- |
| Индикатор разряда батарей | Автоматическая калибровка и сброс фона |
| Функция приглушения звука | 3 уровня чувствительности |
| SAE J2791 и EN14624 Сертификаты | Механический насос |
| 2 года гарантии включая сенсор | Испльзуются 4 AA алкалайновые батареи |
|  | CE Сертификат |

Включение питания

Отключеие звука и выбор чувствительности

Индикатор уровня чувствительности

Индикатор разряда батарей

Панель управления EXPLORER

2

3

Индикатор разряда батарей

Замените 4 AA батареи, когда  LED on the control panel is lit.  Follow battery installation instructions under Maintenance section.

Функция приглушения звука

Для отключения звукового сигнала, нажмите кнопку МUTE.   Для возобновления звукового сопровождения нажмите MUTE снова.

Батареи:

Установка батарей: Открутите винт, расположен на задней части прибора и выдвиньте крышку. Установите батареи, соблюдая полярность.

Сенсор:

Замена фильтра: Открутите наконечник как показано на рисунке. Замените фильтр при визуальном наличие грязи или  каждые 2-3 месяца в зависимости от частоты использования.

Замена сенсора: Снимите сенсор, вытянув его с разъема. Установите новый, соблюдая боковую направляющую.

Примечание: Не давите сенсор в разъем. Чрезмерная нагрузка может повредить сенсор.

Руководство пользователя

- Включение: Нажмите ON/OFF кнопку один раз для включения и еще раз для выключения прибора.

- Прогрев:  Детектор начнет автоматический прогрев сенсора.  На протяжении цикла прогрева детектор будет подавать звуковой сигнал. Обычно прогрев длится меньше чем 20 секунд.

- Готовность: Детектор готов для поиска утечек когда загорится зеленый индикатор чувствительности. Звуковой сигнал поменяет частоту.

Открутите наконечник для замены фильтра.

Вытянуть (не крутить) для снятия сенсора

Направляющая

Фильттртр

Установите (не проворачивая)сенсор

Установка уровня чувствительности

Детектор  по умолчанию установлен на средний уровень чувствительности (NORM).

Для изменения параметра, нажмите кнопку SENS один раз для установки высокой  (HI) чувствительности ,и еще раз для низкой (LO)  sensitivity (загорится желтый индикатор).

Ампула для проверки детектора

В комплект поставки входит ампула для проверки работы детектора. Для проверки:

- Снимите пластиковую крышку с ампулы потянув ее (см.рисунок ниже).

- Включите детектор и дождитесь завершения цикла прогрева.

- Поднесите сенсор детектора к ампуле. Частота звукового сигнала и индикация должна изменится, что соответствует правильной работе детектора

Примечание: Ни забудьте закрыть обратно защитный колпачек после проведения теста. Замените ампулу при отсутствии зеленой массы внутри.

Поднесите детектор к данному месту

Снимите защитный колпачек

Спецификация на прибор

| Модель | EXPLORER |
| --- | --- |
| Наименование | Детектор утечки, Газ-хладагент |
| Чувствительность | < 3 гр/ год. |
| Срок службы сенсора | > 300 часов |
| Время распознавания | Непрерывное |
| Питание | Алкалайновые батареи типа AA -4шт |
| Срок службы батарей | 8 часов непрерывной работы |
| Время прогрева | < 20 секунд |
| Длина щупа | 43 см |
| Числовой дисплей | 7ит сегментный дисплей (от1 до 9) |
| Вес | 680 грамм |
| Гарантия | 2 года (2 года на сенсор) |

| EN14624/2005 Тестовые спецификации |
| --- |
| Минимальная/Максимальная чувствительность (зафиксированного прибора) | 1 гр/год минимум, >50 гр/год максимум |
| Минимальная/Максимальная чувствительность (прибора при движении) | 3 гр/год минимум, >50 гр/год максимум |
| Минимальное время обнаружения (1гр/год) | Приблизительно 1 сек |
| Время очистки | Приблизительно 9 секунд после утечки >50 гр/год |
| Минимальное обнаружение после максимальной утечки | 1 гр/год |
| Чувствительность обнаружения в загрязненной атмосфере | 1 гр/год |
| Частота калибровки | 1/гр проверка стандартным калибратором утечки |

Перечень чувствительности к автомобильной химии

Некоторые автомобильные жидкости и смазки имеют в своем составе гидрокарбоновые включения, подобные R134  и могут вызвать позитивную реакцию(<30 seconds) EXPLORER.

Перед проверкой утечки, прочистите все жидкости из списка ниже, которіе могут дать положительную реакцию.

| Производитель/Название жидкости | Распознавание | Очистка <30 секунд |
| --- | --- | --- |
| Dextron Трансмиссионная жидкость разогретая до 70 ºС | Нет | Не требуется |
| Quaker State Моторное масло, разогретое до 70 ºС | Нет | Н/Т |
| Rain-X Жидкость антидождь | Нет | Н/Т |
| Ford силиконовая смазка | Нет | Н/Т |
| Ford растворитель ржавчины (когда мокрый) | Да | Да |
| Ford герметик-прокладка (когда мокрый) | Да | Да |
| Loctite синий герметик | Да | Да |
| Ford очиститель тормозных елементов (когда мокрый) | Да | Да |
| Ford Силиконовая резина (не застывшая) | Да | Да |
| Антифриз разогретый до70 ºС | Да | Да |
| Gunk liquid wrench (when wet) | Y | Yes |
| Ford Spot Remover (when wet) | Y | Yes |
| Ford Pumice lotion (with mineral solvent) | Y | Yes |
| Ford Motorcraft brake fluid | Y | Yes |
| Ford Carburetor Cleaner (when wet) | Y | Yes |

RETURN FOR REPAIR POLICY

Every effort has been made to provide reliable, superior quality products.  However, in the event your instrument requires repair, forward unit to Service Center freight prepaid to the address below with return address, phone number and/or email address.

Centro Di Servizio

WIGAM S.p.A.

Loc. Spedale 10/b

52018 Castel San Niccolò AR

ITALY

WARRANTY POLICY

The EXPLORER Refrigerant Gas Leak Detector is warranted to be free of defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase including an industry first two year warranty on the sensor. This warranty applies to all repairable instruments that have not been tampered with or damaged through improper use including unauthorized opening of the unit. Please ship warranty units that require repair freight prepaid to Service Center along with proof of purchase, return address, phone number and/or email address.

1

5

6

4

2

6